Цены на продукцию, услуги

| № п/п | Наименование продукции, услуги | Краткая характеристика, описание, область применения | Единица измерения | Цена за единицу, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пулестойкое стекло «Nanoglass-S» по ГОСТ Р 51136-2008: класса защиты 1,2,3, | Класс 1 – толщина стекла 14 мм, вес 32 кг/м2; класс 2 – толщина стекла 18 мм, вес 42 кг/м2; класс 3 – толщина стекла 35 мм, вес 80 кг/м2; | кл.1 за м2 кл.2 за м2 кл.3 за м2 | по запросу |
|  | Многослойное защитное пожаростойкое стекло по ГОСТ Р 51136-2008: «Nanoglass-P» с пределом огнестойкости EIW30, EIW45, EIW60, EIW90 | Предел огнестойкости EIW30 – толщина стекла 14 мм, EIW45 – толщина стекла 20 мм, EIW60 – толщина стекла 22 мм, EIW90 – толщина стекла 28 мм; Коэффициент теплопередачи 4,9–5,4 Вт/м*К. Масса стекла: EIW30 – 28 кг/м2, EIW45 – 42 кг/м2, EIW60 – 48 кг/м2, EIW90 – 65 кг/м2 | EIW30, м2 EIW45, м2 EIW60, м2 EIW90 м2 | по запросу |
|  | Шторы противодымные E60, E120 и E180 автоматические; шторы огнедымозащитные EI60 и EI120 автоматические | Предел огнестойкости E60, E120 и E180, EI60 и EI120 | EIW30, м2 EIW45, м2 EIW60, м2 EIW90 м2 | по запросу |
|  | Светопрозрачные противопожарные конструкции на основе стального профиля «Stalprofil» | Предел огнестойкости EIW30, EIW45, EIW60, EIW90 | EIW30, м2 EIW45, м2 EIW60, м2 EIW90 м2 | по запросу |
|  | Фотополимерная заливочная композиция ФПК-3 | Полимерная композиция представляет собой слабовязкую, бесцветную, слаботоксичную, огнеопасную жидкость с характерным резким запахом , однородную без механических примесей. Цветность по платиново-кобальтовой шкале ---200 ед. Хазена (ГОСТ 14871-76). Показатель преломления при t= 20оС --- 1,4445 – 1,4465 (ГОСТ 48995.2-73). Динамическая вязкость при t= 20оС ---- 0,25 – 0,35 Па*с. Время гелеобразования -- 10 мин. Время полной полимеризации --- 40 мин. Для изготовления пулестойкого триплекса | 1 кг | по запросу |
|  | Фотополимерная заливочная композиция ФПК-3И (для фасадного остекления) | Полимерная композиция с повышенной стойкостью к воздействию УФ-излучения. Маловязкая, бесцветная, слаботоксичная, огнеопасная жидкость. Цветность по платиново-кобальтовой шкале ---200 ед. Хазена (ГОСТ 14871-76). Показатель преломления при t= 20оС --- 1,4445 – 1,4465 (ГОСТ 48995.2-73). Динамическая вязкость при t= 20оС ---- 0,25 – 0,35 Па*с. Время гелеобразования -- 10 мин. Время полной полимеризации --- 40 мин. Для изготовления триплекса при остеклении фасадов зданий и крыш. | 1 кг | по запросу |
|  | Фотополимерная заливочная композиция ФПК-3П (для пожаростойкого триплекса) | Полимерная композиция огнестойкая, негорючая. Маловязкая, бесцветная, слаботоксичная, огнеопасная жидкость. Цветность по платиново-кобальтовой шкале ---200 ед. Хазена (ГОСТ 14871-76). Показатель преломления при t= 20оС --- 1,4445 – 1,4465 (ГОСТ 48995.2-73). Динамическая вязкость при t= 20оС ---- 0,25 – 0,35 Па*с. Время гелеобразования -- 10 мин. Время полной полимеризации --- 40 мин. Для изготовления пожаростойкого стекла и противопожарного остекления | 1 кг | по запросу |